## Slide 1
電動車科技 第三章
動力電池之
電池管理系統
從課本，到 2026 年的 BMS。
第三組
楊政穎
c113183206
張天翰
c112142235
張翊詮
c113142234
蔡博彥
c113142225
Notes: 大家好，我們是第三組，報告電動車科技第三章「動力電池之電池管理系統」，也就是 BMS。 我們的做法是以課本為骨架，再用最新的資料與實測數據查證和更新。所以每一頁都會看到三件事：課本怎麼說、現在的實際情況、以及這對電池管理代表什麼。

## Slide 2
本章架構
2
3-1
電池管理系統概述
為什麼需要 BMS，
它做哪些事
3-2
溫度管理
太熱與太冷
如何管理
3-3
電池平衡管理
讓每一串電芯
保持一致
3-4
動力電池電量估算
看不見的 SOC，
如何算出來
3-5
電池通訊系統
資料如何送到
整車與車外
閱讀方式：每頁右上角標示內容來源
課本
課本內容，仍然正確
更新
課本寫的是過去，這裡補上現況
修正
課本有誤或無法查證，改用有出處的資料
延伸
課本之外的補充
Notes: 這是本章的五節。最後會再延伸 2026 年的最新發展。 每一頁右上角都有標籤：「課本」代表課本內容仍然正確；「更新」代表課本寫的是過去的情況，我們補上現況；「修正」代表課本有錯誤或無法查證，我們改用有出處的資料；「延伸」是課本之外的補充。

## Slide 3
3-1
電池管理系統概述
為什麼一顆電池包，需要一個大腦？
01
一顆電池包有多少電芯
02
BMS 的七大功能
03
硬體組成與系統架構
3
Notes: 第一節先看 BMS 存在的理由：一顆電池包裡有幾千顆電芯，每一顆都要被管理。接著看課本列出的七大功能，以及 BMS 的硬體組成。

## Slide 4
3-1 電池管理系統概述
7,104 顆電芯，綁成一顆電池。
課本
延伸
4
7,104
顆 18650 電芯
Tesla Model S 85 kWh 電池包，約 400 V
16 個模組
串聯組成電池包
6 串 × 74 並 每個模組
74 顆並聯成一組，6 組串聯
96 串
16 × 6 ＝ 96 個串聯單元
所以是「逐串」監測 並聯的 74 顆電壓相同，BMS 監測的是 96 個串聯單元，而不是逐一量測 7,104 顆。
資料：課本 3-2 頁；Idaho National Laboratory, 2014 Tesla Model S 85 kWh 測試報告（2016）。
Notes: 課本用 Tesla 當例子：一個 85 kWh、約 400 伏的電池包，裡面有 7,104 顆電芯。美國愛達荷國家實驗室的測試報告也確認了這個數字，而且寫得更細：電芯是 18650、鎳鈷鋁三元，分成 16 個模組，每個模組是 74 顆並聯成一組、6 組串聯。 算一下：16 乘 6，就是 96 串。這裡有個重點：並聯的 74 顆電壓相同，所以 BMS 其實是監測 96 個串聯單元，而不是逐一量七千多顆。 為什麼要管？因為每一串都只能在很窄的電壓範圍內工作，而串聯時整包能用多少電，是由最弱的那一串決定。

## Slide 5
3-1 電池管理系統概述
課本的七大功能，其實是四件事。
課本
5
監測
1 數據監控及採集
感知各電芯的電壓、電流、溫度
估算
3 狀態估算
6 數據顯示
算出 SOC、SOH，顯示給駕駛
控制
2 能量管理
4 溫度管理
7 安全管理
防過充過放、平衡電芯、控制冷卻、危險時切斷
通訊
5 數據處理與通訊
以 CAN 把資料送到車輛控制電腦
BMS 的目的 確保電能使用的安全、發揮電池的效能、延長動力電池的壽命。（課本 3-2 頁）
Notes: 課本列出 BMS 的七大功能：數據監控及採集、能量管理、狀態估算、溫度管理、數據處理與通訊、數據顯示、安全管理。 七項很多，但其實可以歸成四件事： 監測，是感知每串電芯的電壓、電流、溫度。 估算，是算出 SOC 和 SOH，並顯示給駕駛。 控制，包括能量管理、溫度管理、安全管理：防止過充過放、平衡電芯、控制冷卻，危險時自動切斷。 通訊，是透過 CAN 把資料送給車輛控制電腦。 課本的結論是：BMS 的目的是確保安全、發揮效能、延長壽命。後面四節，就是把這四件事分別展開。

## Slide 6
3-1 硬體組成
從每一顆電芯，到整部車。
延伸
6
從板 CMU
量測・平衡
從板 CMU
量測・平衡
從板 CMU
量測・平衡
電池模組 × N
菊鏈／無線
主板 BMU
SOC・SOH・SOP 估算
保護決策與故障診斷
平衡與熱管理指令
高壓盒
BJB
主繼電器
預充電路
保險絲
電流感測
絕緣監測
整車 VCU
充電樁
雲端
CAN 通訊
預充電路：先經電阻對逆變器電容充電，
避免繼電器接點被湧浪電流熔焊。
Notes: 一套典型的分散式 BMS 由三大塊組成。 左邊是從板 CMU，每個模組一塊，核心是 AFE 類比前端晶片，負責同步量測十幾顆電芯的電壓和溫度，也負責執行平衡。 中間是主板 BMU，有車規微控制器，收集所有從板的資料，跑 SOC 等演算法、做保護決策，並對外通訊。從板和主板之間傳統上用菊鏈連接，現在已經有無線方案。 右邊是高壓盒 BJB，裡面有主繼電器、預充電路、保險絲、電流感測和絕緣監測。 預充電路常考：逆變器直流側有很大的電容，如果主繼電器直接接通，瞬間湧浪電流會把接點熔焊。所以先經過預充電阻慢慢充，電容電壓到電池電壓約九成以上，才閉合主繼電器。

## Slide 7
3-1 系統架構
三種架構，三種取捨。
延伸
7
集中式
一塊板管全部電芯
優點 元件少、成本低
缺點 採樣線束長，擴充性差
電動機車、小型儲能
分散式（主從式）
每模組一塊從板，由主板統籌
優點 線束短、容易擴充
缺點 板子多，通訊較複雜
目前乘用車主流
模組化
多個控制單元分工協調
優點 彈性高、平台可重用
缺點 協調與驗證複雜
大型商用車、儲能
功能安全：BMS 須依 ISO 26262 開發，關鍵保護功能通常要求 ASIL C 至 D 級（D 最嚴格）。
Notes: BMS 有三種架構。 集中式是一塊板直接接到所有電芯，便宜簡單，但採樣線又多又長，串數一多就不實際，所以多用在電動機車或小型儲能。 分散式也叫主從式，每個模組一塊從板，再由主板統籌。線束短、容易擴充，是目前乘用車的主流。 模組化是多個功能相近的控制單元分工協調，彈性最高，常見於大型商用車和儲能系統。 另外補充功能安全：BMS 一旦失效可能造成熱失控或行駛中斷電，所以開發要依 ISO 26262。這個標準分 ASIL A 到 D，D 最嚴格，BMS 的過充、過溫保護通常要求 C 到 D 級，代表量測要有冗餘、MCU 要能自我診斷。

## Slide 8
3-2
溫度管理
電池最怕的，是太熱和太冷。
01
溫度管理的範圍
02
最佳溫度區間與實測數據
03
熱失控
04
冷卻與加熱
8
Notes: 第二節是溫度管理。先看溫度管理管哪些東西，再看電池最適合的溫度，用真實數據看溫度的影響，接著是最危險的熱失控，最後是冷卻與加熱的方法。

## Slide 9
3-2 溫度管理
溫度管理，不只管電池。
課本
9
廣義
電池 ＋ 馬達 ＋ 變頻器
「三電」長時間高負荷會累積熱量；車輛控制電腦也監控馬達與逆變器溫度。
狹義
動力電池的高低溫偵測與控制
感測器多用 NTC 熱敏電阻；每個模組約 1–4 個溫度點，放在進出風口、電池包中心等溫差最大處。
實車數據：Lexus RX450h 電池 6 個溫度感測器
TB1
27.1 °C
TB2
27.4 °C
TB3
27.6 °C
TB4
29.5 °C
TB5
29.3 °C
TB6
27.0 °C
最大溫差 2.5 °C，符合課本「溫差小於 5 °C」的要求。
資料：課本圖 3-1（診斷儀讀值）。溫度條刻度 26–30 °C。
Notes: 課本把溫度管理分成廣義和狹義。廣義的溫度管理，除了電池，還包括馬達和變頻器，因為「三電」長時間高負荷都會累積熱量；狹義則只指動力電池的高低溫偵測與控制。 右邊是課本的實車數據：Lexus RX450h 的電池有 6 個溫度感測器，讀值從 27.0 到 29.5 度，最大溫差 2.5 度，符合課本說的「各電芯溫差小於 5 度」。 這些感測器通常是 NTC 熱敏電阻，反應快；每個模組大約 1 到 4 個溫度點，放在進出風口、電池包中心這些溫差最大的地方。

## Slide 10
3-2 溫度管理
15–35 °C，鋰電池最舒服的區間。
太冷會析鋰，太熱會加速老化，甚至熱失控。
修正
10
0 °C
15 °C
35 °C
80 °C
低於 0 °C
內阻上升；大電流充電易析鋰，造成永久容量損失。
15–35 °C
最佳區間，兼顧效率與壽命。
高於 35 °C
副反應加速、SEI 膜增厚，老化明顯加速。
高於約 80 °C
SEI 膜開始分解
。
課本 3-6、3-7 頁
最佳 20–40 °C
18650 電芯的最佳工作溫度
課本 3-8 頁
控制在 10–35 °C
電池包溫控系統的目標範圍
文獻（2018、2025）
最佳 15–35 °C
鋰電池通用的最佳範圍
NCR18650B 規格書
充電 10–45 °C
放電 −20–60 °C
資料：Ma et al., Prog. Nat. Sci. 28 (2018)；J. Energy Storage (2025) 回顧；Feng et al. (2018)；Panasonic 規格書。
Notes: 鋰電池最舒服的溫度是多少？下面列了四個數字，它們描述的對象不同：課本 3-6、3-7 頁的 20 到 40 度，是以 18650 電芯為例的最佳工作溫度；3-8 頁的 10 到 35 度，是電池包溫控系統的控制目標；2018 年被大量引用的回顧論文寫 15 到 35 度，2025 年的回顧論文仍然採用，並指出超過 35 度 SEI 膜會劣化；最右邊則是單一產品的規格書。 不同電池、不同情境，數字會有差異，但大致落在 15 到 40 度之間。我們以文獻的 15 到 35 度作為通用說法。 低於 0 度時內阻上升，大電流充電容易析鋰，造成永久損傷；高於 35 度老化加速；超過約 80 度，SEI 膜開始分解，可能進入熱失控。 實際產品也反映這點：Panasonic NCR18650B 規格書規定充電只能在 10 到 45 度，放電卻可以到零下 20 度。低溫充電的限制嚴格得多，正是因為析鋰。

## Slide 11
3-2 溫度管理｜實測數據
溫度，會影響什麼。
以 18650 鋰電池為例：兩組數據都來自 18650 規格的電芯，但材料不同。
11
低溫：影響電池續航（NCR18650B，鎳鈷鋁三元）
Chart: 放電容量 (mAh)
−20 °C 只能放出約 2,590 mAh，約為 25 °C 的 79%。
資料：Panasonic NCR18650B 規格書，放電 3.25 A、截止 2.5 V；依原圖讀取重繪。
高溫：影響電池壽命（18650 磷酸鐵鋰）
Chart: 等效完整循環次數
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800
15 °C | 100 | 99.92 | 99.83 | 99.75 | 99.67 | 99.58 | 99.5 | 99.42 | 99.33 | 99.25 | 99.17 | 99.08 | 99 | 98.91 | 98.83 | 98.74 | 98.66 | 98.57 | 98.49 | 98.4 | 98.3 | 98.21 | 98.11 | 98.02 | 97.92 | 97.83 | 97.73 | 97.63 | 97.54 | 97.44 | 97.34 | 97.25 | 97.15 | 97.05 | 96.95 | 96.85 | 96.76 | 96.66 | 96.54 | 96.41 | 96.27 | 96.13 | 96 | 95.86 | 95.72 | 95.58 | 95.46 | 95.35 | 95.24 | 95.13 | 95.02 | 94.91 | 94.8 | 94.69 | 94.58 | 94.47
25 °C | 100 | 99.84 | 99.69 | 99.53 | 99.38 | 99.22 | 99.06 | 98.91 | 98.75 | 98.59 | 98.45 | 98.34 | 98.22 | 98.1 | 97.99 | 97.87 | 97.75 | 97.63 | 97.52 | 97.4 | 97.27 | 97.14 | 97.02 | 96.89 | 96.76 | 96.63 | 96.51 | 96.38 | 96.25 | 96.12 | 95.99 | 95.86 | 95.73 | 95.6 | 95.47 | 95.34 | 95.21 | 95.08 | 94.94 | 94.78 | 94.62 | 94.46 | 94.3 | 94.14 | 93.98 | 93.82 | 93.66
35 °C | 100 | 99.3 | 98.6 | 97.9 | 97.2 | 96.5 | 96.17 | 95.85 | 95.52 | 95.2 | 94.92 | 94.71 | 94.5 | 94.29 | 94.08 | 93.82 | 93.51 | 93.21 | 92.9 | 92.6 | 92.43 | 92.25 | 92.08 | 91.9 | 91.73 | 91.57 | 91.4 | 91.23 | 91.07 | 90.93 | 90.83 | 90.72 | 90.61 | 90.5 | 90.3 | 90.11 | 89.91 | 89.72 | 89.53 | 89.35 | 89.16 | 88.98 | 88.8 | 88.65 | 88.51 | 88.36
約 2,300 次循環後：35 °C 剩 88%，25 °C 剩 94%。
資料：Preger et al., J. Electrochem. Soc. 167, 120532 (2020) 圖 3a，18650 LFP、1C 放電；依原圖讀取重繪。
注意：溫度效應依化學系而異。同一研究中 NMC 反而在 35 °C 衰退較慢；Sandia 2023 年後續研究證實 NMC 在 15 °C 出現析鋰，NCA 對溫度依賴很弱（Wittman et al., J. Electrochem. Soc. 170, 120538）。
更新
Notes: 這頁用兩組真實數據來說明溫度的影響。 左圖來自 Panasonic NCR18650B 的官方規格書，是同一顆電池在不同溫度下以 3.25 安培放電的曲線。溫度越低，電壓越低、能放出的電也越少。25 度大約能放出 3,280 mAh，零下 20 度只剩約 2,590 mAh，約八成。這就是冬天電動車續航變短的原因。 右圖來自美國 Sandia 國家實驗室 2020 年發表的研究，是磷酸鐵鋰 18650 電芯在 15、25、35 度下反覆充放電的容量變化。35 度的電芯老化明顯較快，循環約 2,300 次後只剩約 88%，25 度還有約 94%。 但要注意，溫度效應和電池材料有關。同一篇研究發現，三元 NMC 電芯反而在 35 度衰退較慢，文獻指出 NMC 的最低衰退點大約在 35 度，更低溫時析鋰才是主要老化原因。同一團隊 2023 年的後續研究也證實：NMC 電芯在 15 度出現析鋰、到 35 度轉為 SEI 生長，NCA 則對溫度依賴很弱，作者特別提醒不要對溫度效應做籠統概括。所以 BMS 的溫度策略必須依電池化學系設計。 兩張圖都是依原圖讀取數值後重畫，來源標在圖下方。

## Slide 12
3-2 熱失控
熱失控，是一場連鎖反應。
一顆電芯失控，熱會傳給下一顆，稱為「熱擴散」。
課本
更新
12
80 °C
SEI 膜分解
負極開始放熱
130 °C
隔膜熔化
正負極接觸，內短路
180 °C
正極釋放氧氣
與電解液劇烈反應
250 °C
起火、噴發
熱擴散至鄰近電芯
約略溫度，依材料與 SOC 而異。資料：Feng et al. (2018)；2025 年研究順序一致。
課本3-6怎麼說
超過 100 °C 有危險，140 °C 會燃燒甚至爆炸。
三元鋰約 200 °C
磷酸鐵鋰 500 °C 以上才熱失控。
研究補充
方向一致：磷酸鐵鋰起始溫度較高、峰值較低，因結構較能抑制氧氣釋放（Adv. Sci. 2025）。「500 °C 以上」查無出處。
Notes: 熱失控是一連串放熱反應互相加速的過程。大約 80 到 120 度，負極的 SEI 膜分解放熱；約 130 度以上，隔膜熔化，正負極接觸造成內短路；約 180 度以上，正極分解釋放氧氣，和電解液劇烈反應；最後起火噴發，並傳給旁邊的電芯，這就是熱擴散。這些溫度是約略值，依材料和 SOC 而不同。 課本的說法是：超過 100 度有危險，140 度會燃燒甚至爆炸；三元鋰大約 200 度、磷酸鐵鋰 500 度以上才熱失控。 2025 年的研究方向一致：磷酸鐵鋰的結構較能抑制氧氣釋放，所以熱失控起始溫度較高、峰值較低。不過「500 度以上」這個數字我們找不到出處，所以只採用「磷酸鐵鋰較耐熱」這個結論。 課本也列出常見原因：過度充電、瞬間大電流充電、不當加熱、正負極接觸短路、外部壓力。

## Slide 13
3-2 冷卻與加熱
冷卻系統：從吹風，到冷媒直冷。
課本
更新
13
課本的五種冷卻系統
1
直接空氣冷卻
空調的冷風由鼓風機送進電池板
2
直接冷卻
蒸發器裝在電池內，冷媒直接吸熱，降溫最快
3
散熱器冷卻
電池自有水箱與水泵，附加熱器
4
直接冷卻水冷卻
空調冷卻「電池冷卻器」，再以冷卻水循環
5
空氣／水混合冷卻
前方散熱水箱與空調冷卻器兩路並用
現在的情況
課本：氣冷是目前使用最廣的散熱方式。
液冷已是主流，並朝浸沒式發展。
課本也指出效率最佳的是主動式液冷。（PatSnap 2026 專利分析）
加熱
PTC 加熱：結構簡單、便宜，但耗電。
熱泵：吸收空氣中的熱量再搬過去，更省電，已逐漸取代 PTC。
延伸：AI 熱管理預測溫升，在過熱前就調整冷卻。
Notes: 課本介紹了五種冷卻系統。 一、直接空氣冷卻：把空調的冷風用鼓風機送進電池板。 二、直接冷卻：把蒸發器直接裝在電池內部，冷媒在電池裡吸熱，降溫最快。 三、散熱器冷卻：電池有自己的水箱和水泵，還附加熱器，太冷時可以保溫。 四、直接冷卻水冷卻：用空調去冷卻一個電池冷卻器，再用冷卻水循環到電池。 五、空氣／水混合：前方散熱水箱和空調冷卻器兩路並用。 課本說氣冷是目前使用最廣的方式，但這已經過時了。2026 年的專利分析顯示，液冷才是主流，而且正朝浸沒式發展。課本自己也說，效率最佳的是主動式液冷。 加熱方面，課本提到 PTC 和熱泵兩種：PTC 簡單便宜但耗電，熱泵吸收空氣中的熱量再搬過去，更省電，現在已逐漸取代 PTC。未來的方向則是用 AI 預測溫升，在過熱前就先調整冷卻。

## Slide 14
3-3
電池平衡管理
一串電池，只能跑得跟最慢的那顆一樣快。
01
一致性問題
02
被動平衡與主動平衡
03
以前與現在：電壓監測的演進
14
Notes: 第三節是電池平衡。先看為什麼電芯會不一致，再比較被動和主動兩種平衡方式，最後用課本的 Camry 例子，看電壓監測從以前到現在怎麼演進。

## Slide 15
3-3 電池平衡管理
電量不一致，整包只能用到最少的那一串。
課本
15
每串只能
放出這麼多
用得到的電
用不到的電
放電時，電量最少的那一串先放空，整包就得停；
其他電芯還有電也用不到。
一致性指標：電壓・電容量・內阻
為什麼會不一致
出廠就不同
電芯容量差異
內阻不同
使用中慢慢拉開
電池組內熱梯度不均
自放電率不同
電芯相對負載不同
所以要平衡 讓整包用得更多，也避免個別電芯過充或過放。
資料：課本 3-12、3-13 頁
Notes: 這一頁講為什麼需要平衡。 左邊是八串電芯的電量，第四串（橘色）電量最少。放電時，這一串最先放空，整包就必須停止放電，否則它會被過放。這時候其他電芯明明還有電，也就是淺藍色的部分，卻用不到。所以電量不一致，整包就只能用到最少的那一串。 為什麼會不一致？課本列了五個原因，可以分成兩類。第一類是出廠就不同：每顆電芯的容量、內阻本來就有差異。第二類是使用中慢慢拉開：電池組內溫度不均勻、每顆的自放電率不同、承受的負載不同。其中熱梯度不均，正好呼應上一節的溫度管理。 所以要平衡，目的有兩個：讓整包能用的電更多，也避免個別電芯被過充或過放，讓每一串都活得更久、更安全。下一頁看平衡怎麼做。

## Slide 16
3-3 被動平衡與主動平衡
多的電，燒掉，還是搬走？
課本
更新
16
 | 被動式 | 主動式｜電容 | 主動式｜電感
做法 | 把多的電經電阻燒掉 | 電容暫存電荷再搬移 | 電感以磁能搬移能量
平衡電流 | 約 200 mA | 約 1 A | 約 10 A
運作時機 | 僅充電時 | 隨時 | 隨時
效率 | 0% | 約 90% | 約 95%
成本 | 低 | 中 | 高
缺點 | 浪費電能、發熱 | 電流小、能量傳遞不易控制 | 控制複雜
資料：課本表 3-1。主動式另有單獨充電（DC-DC）、變壓器式等方法。
課本怎麼說
被動式「現今動力電池多不採用」；電感式是未來主流。
業界現況
TI 技術文件：被動平衡因簡單、低成本，是更普及的做法；電芯一致性提升，小電流頻繁平衡即可。
Notes: 平衡有兩大類。被動式是把電量太高的電芯，透過電阻把多的電燒掉；主動式是把電搬到電量少的電芯。 課本表 3-1 比較了三種：被動式平衡電流約 200 毫安、只能在充電時運作、效率 0%、成本低；主動式電容型約 1 安培、效率約 90%；電感型約 10 安培、效率約 95%，但控制最複雜、成本最高。主動式還有單獨充電和變壓器式等方法。 課本認為被動式「現今動力電池多不採用」，電感式是未來主流。但業界現況不太一樣：德州儀器的技術文件指出，被動平衡因為簡單、成本低，反而是更普及的做法；而且現在電芯製造和分選進步很多，一致性很好，只要用小電流頻繁平衡就夠了。主動平衡的優勢，在大型儲能這類差異大的系統才比較明顯。

## Slide 17
3-3 以前與現在
從「比對模組」，到「看見每一串」。
課本
更新
17
以前｜課本案例
Camry HV（2012–2019）
34 片鎳氫模組，兩兩成一組比對；壓差超過 0.3 V 就報故障碼。
只知道哪一「對」異常，要拆下量測才知道是哪一片。
現在
逐串監測
一顆監測晶片可量 12 串，總量測誤差小於 1.2 mV（ADI LTC6804）。
哪一串有問題，直接指出來。
下一步｜延伸
預測式平衡
AI 分析即時數據，預測哪一串會先失衡。
在問題出現前，就決定平衡時機與能量分配。
資料：課本 3-19 頁；Analog Devices, Passive Battery Cell Balancing 技術文章。
Notes: 這一頁用課本的例子，看 BMS 的電壓監測怎麼演進。 以前：課本以 Toyota Camry HV 為例，2012 到 2019 年的車款用 34 片鎳氫電池模組，每片 6 顆、共 7.2 伏。BMS 把兩個模組編成一組互相比對，壓差超過 0.3 伏就報故障碼。問題是，它只知道哪一「對」異常，不知道是哪一片壞了，要把兩片都拆下來量才能確定。 現在：鋰電池 BMS 是逐串監測。以 ADI 的 LTC6804 監測晶片為例，一顆晶片可以量 12 串，總誤差小於 1.2 毫伏。哪一串有問題，直接就能指出來。 下一步：用 AI 分析即時數據，預測哪一串會先失衡，在問題出現之前就決定平衡的時機和能量分配。 從比對模組，到看見每一串，再到預測未來，這就是 BMS 管理精細度的演進。

## Slide 18
3-4
動力電池電量估算
SOC 無法直接量，只能算。
01
三個看不見的數字
02
四種估算方法
03
卡爾曼濾波
04
估算的前沿技術
18
Notes: 第四節是電量估算。SOC 就像油量表，但它不能直接量，只能用電壓、電流等資料推算。我們會介紹課本的估算方法，以及現在的新技術。

## Slide 19
3-4 動力電池電量估算
三個看不見的數字。
它們都無法直接量測，只能由電壓、電流、溫度推估。
課本
19
SOC
荷電狀態
像油量表
剩餘電量占目前最大可用容量的百分比。
SOH
健康狀態
像體檢報告
目前最大容量 ÷ 額定容量。一般降到約 80% 視為車用壽命終點。
SOP
功率狀態
像當下的力氣
此刻最多能輸出或回充多少功率。
影響估算準確度的因素 放電電流・溫度・電芯一致性・自放電・容量衰減
0%
10%
95%
100%
實際只開放部分區間，例如約 10%–95%，避免過充與過放；儀表的 0–100% 是重新換算的結果。
Notes: 3-4 電量估算。先認識三個看不見的數字。 SOC 是荷電狀態，就像油量表，代表剩下多少電。 SOH 是健康狀態，像體檢報告，常用目前最大容量除以額定容量來算，一般掉到大約 80% 就視為車用壽命終點，之後可以轉去做儲能。 SOP 是功率狀態，代表此刻最多能輸出或回充多少功率。 這三個都不能直接量，只能用端電壓、電流、內阻去推估。而估算準不準，會受到放電電流、溫度、電芯一致性、自放電和容量衰減影響。 另外，為了避免過充過放，電池不會真的讓你用滿 0 到 100%，而是只開放中間一段，例如 10% 到 95%。儀表上顯示的 0 到 100%，其實是這段區間換算後的結果。

## Slide 20
3-4 SOC 估算方法
四種方法，各有盲點。
課本
20
開路電壓法（OCV）
停車校正
靜置後量無負載電壓，查 OCV–SOC 曲線（課本圖 3-24）。
優點 靜置時準確
限制 需長時間靜置；磷酸鐵鋰電壓平台太平
安時積分法
基礎骨架
把進出的電流對時間積分。SOC(t) = SOC(0) − ∫ηI dt ／ Cn
優點 簡單、即時
限制 誤差會累積；依賴初始值
電池內阻法
輔助 SOH
以直流或交流量測內阻，推估電池狀態。
優點 可反映老化
限制 中段 SOC 變化小，受溫度影響大
類神經網路法
研究與輔助
從電壓、電流、溫度資料學習 SOC。
優點 處理非線性能力強
限制 需大量資料，可解釋性差
下一頁：卡爾曼濾波，把「安時積分」與「電壓量測」結合起來。
Notes: SOC 的估算方法有四種基本方法。 開路電壓法：電池靜置後量無負載的電壓，再對照課本圖 3-24 這種 OCV 和 SOC 的曲線。靜置時很準，但要等很久；磷酸鐵鋰中段電壓很平，更難用。實務上用來在停車後校正。 安時積分法：把流進流出的電流對時間積分。簡單即時，是 BMS 的基礎，但電流感測的小誤差會一直累積，也很依賴初始值。 電池內阻法：量內阻推估狀態。因為中段 SOC 內阻變化不明顯、又受溫度影響大，較常用來評估老化，也就是 SOH。 類神經網路法：從資料學習，擅長非線性，但需要大量資料、結果不容易解釋。 這四種各有盲點，所以下一頁的卡爾曼濾波，就是把安時積分和電壓量測結合起來。

## Slide 21
3-4 擴展卡爾曼濾波
預測、量測、修正。
結合安時積分的即時性，又用電壓回饋消除累積誤差。
課本
21
01
預測
以安時積分與電池模型，推算 SOC 與端電壓。
02
量測
讀取實際端電壓，算出與預測值的誤差。
03
修正
依誤差與兩者的不確定性，更新 SOC 估計值。
每個取樣週期重複，誤差不再累積。
延伸：無跡卡爾曼濾波（UKF）、粒子濾波、同時估計模型參數的雙卡爾曼濾波。
Notes: 卡爾曼濾波可以理解成三個步驟不斷循環。 第一步預測：用安時積分和等效電路模型，推算這一刻的 SOC，以及在這個 SOC 下端電壓「應該」是多少。 第二步量測：讀取實際的端電壓，和預測值相比，算出誤差。 第三步修正：根據誤差大小，以及「模型」和「感測器」各自有多可信，決定要修正多少，更新 SOC。 這樣每個取樣週期都重來一次，就同時擁有安時積分的即時性，又能用電壓回饋把累積誤差拉回來。因為電池是非線性的，所以用的是擴展卡爾曼濾波 EKF。延伸方法還有 UKF、粒子濾波，以及同時估計模型參數的雙卡爾曼濾波。

## Slide 22
3-4 估算前沿
SOC 估算的四個前沿方向。
結合電化學物理與 AI，讓 BMS 看得更深、算得更準。
延伸
22
PINN
物理資訊神經網路
讓 AI 遵守電化學定律。
把電化學方程式作為約束放進訓練，解決純數據 AI「不符物理常理」與極端環境失準的問題。
Digital Twin
雲端數位孿生
每顆電池在雲端都有分身。
車聯網即時上傳數據，結合全生命週期歷史資料預測 SOH 與異常，再把參數下傳車端。
Edge AI
晶片級邊緣 AI
在車上直接跑模型。
新一代 BMS 主控晶片開始內建 AI 運算單元，輕量化模型在車端即時執行，不佔雲端頻寬。
On-board EIS
車載阻抗頻譜
把實驗室診斷裝進車裡。
行駛中注入小幅訊號量測阻抗，看見析鋰等內部變化；NXP 已推出內建 EIS 的 BMS 晶片組。
Notes: 技術面，SOC 估算有四個前沿方向。 物理資訊神經網路 PINN：純數據 AI 可能算出違反物理常理的結果，在極端溫度下也容易失準。PINN 把電化學方程式當作約束放進訓練，兼顧準確度與可解釋性。 雲端數位孿生：車輛透過車聯網把電池數據上傳雲端，為每顆電池建立虛擬分身，結合整個生命週期的歷史資料預測 SOH 和異常，再把更新後的參數下傳給車上的 BMS。 晶片級邊緣 AI：新一代 BMS 主控晶片開始內建 AI 運算單元，讓輕量化的 LSTM 或 Transformer 模型直接在車上執行，不需要依賴雲端。 車載阻抗頻譜 EIS：過去量阻抗需要把電池拆下來用實驗室儀器，現在可以在行駛中注入小訊號量測，看見析鋰等內部變化。NXP 已經推出內建 EIS 的 BMS 晶片組。

## Slide 23
3-4 估算前沿：數位孿生
每一顆電池，都有一個虛擬分身。
數位孿生（Digital Twin）：與真實電池同步的虛擬模型，用來模擬現況、預測未來。
延伸
23
01
真實電池
運作中的電池包
02
感測器接收
電壓、電流、溫度即時上傳
03
虛擬模型
在電腦中同步重現電池狀態
04
AI 分析與預測
預測老化、異常與未來性能
05
最佳化控制
把策略回饋給車上的 BMS
持續循環：真實與虛擬互相校正
價值：不必拆解電池，就能預測 SOH、提早發現異常，並安排預防性維護。
Notes: 數位孿生，是用電腦建立一個和真實電池同步的虛擬模型。 流程是：真實電池運作時，感測器把電壓、電流、溫度即時上傳；雲端的虛擬模型同步重現電池狀態；再由 AI 分析和預測電池未來的老化與異常；最後把最佳化的控制策略回饋給車上的 BMS。這個過程不斷循環，真實和虛擬互相校正。 它的價值在於，不需要拆解電池，就能預測健康狀態、提早發現異常，安排預防性維護。

## Slide 24
3-5
電池通訊系統
BMS 算出來的資料，要送到哪裡？
01
三層通訊與 CAN
02
通訊架構升級
24
Notes: 第五節是通訊。BMS 算出來的資料，要送給整車控制器、充電樁，甚至雲端。先看傳統的 CAN，再看現在的架構升級。

## Slide 25
3-5 電池通訊系統
BMS 的三層對話。
延伸
25
對外
整車網路
電池包內部
從板
CMU
主板
BMU
菊鏈
電池包內部
從板與主板之間相差數百伏，必須電氣隔離。常用菊鏈（如 isoSPI），斷線時可從環路另一端回傳。
整車網路
以 CAN 匯流排為主，與整車控制器、馬達控制器、熱管理交換 SOC、SOP 與故障狀態。
對外
快充時與充電樁協商電壓、電流；透過車載通訊模組把資料上傳雲端。
Notes: 3-5 電池通訊系統。BMS 的通訊可以分成三層，像這張由內到外的圖。 最內層是電池包內部，從板和主板之間。因為各從板所在的電位不同，彼此可能差好幾百伏，所以通訊一定要電氣隔離。常見做法是菊鏈，把從板一塊接一塊串起來，例如 isoSPI 介面。很多設計會做成環形，某處斷線時資料還能從另一端傳回來。 中間層是整車網路，主要用 CAN 匯流排，和整車控制器、馬達控制器、熱管理系統交換 SOC、SOP 和故障狀態。 最外層是對外，包括快充時和充電樁協商，以及透過車載通訊模組把資料上傳雲端。

## Slide 26
3-5 CAN 匯流排與充電通訊
CAN：為什麼不夠快。
課本
26
多主架構
任一節點都能發送，沒有單一主機。
以訊息為導向
訊息 ID 同時代表優先權，逐位元仲裁。
差動雙線
CAN High／CAN Low，抗干擾能力強。
錯誤處理
CRC 檢查、錯誤計數、自動隔離故障節點。
傳輸速率（對數刻度）
CAN
1 Mbit/s
CAN FD
約數 Mbit/s
車載乙太網路
100 Mbit/s – 10 Gbit/s
異常時產生診斷故障碼（DTC）並儲存，維修時可讀取判讀。
Notes: 整車網路的主角是 CAN 匯流排，它有四個特點：多主架構，任何節點都能發送；以訊息為導向，訊息 ID 同時代表優先權，同時發送時用逐位元仲裁，高優先權的不會被破壞；差動雙線，抗干擾強；還有完整的錯誤處理機制。 但 CAN 最高只有 1 Mbit/s，新一代 CAN FD 提高到數 Mbit/s，而車載乙太網路是 100 Mbit/s 到 10 Gbit/s，差了好幾個數量級，這也是後面會講的架構升級原因。 另外一個重點：直流快充時，實際決定充電電流的是 BMS，不是充電樁。BMS 依照當下 SOC、溫度和電芯電壓，即時告訴充電樁要多少電壓電流。不同標準通訊方式不同：CHAdeMO 和中國 GB/T 用 CAN，歐美的 CCS 用電力線載波，高階協定是 ISO 15118。 BMS 偵測到異常時會存下診斷故障碼 DTC，方便維修。

## Slide 27
3-5 通訊架構升級
線更少，頻寬更大，架構更集中。
更新
27
無線 BMS
90%
最多減少的電池包線束
ADI 開發、GM Ultium 平台率先量產；同時可省下最多 15% 電池包體積。
車載乙太網路
10 Gbit/s
最高傳輸速率
CAN 的 1 Mbit/s 已跟不上「軟體定義汽車」的資料量；乙太網路提供 100 Mbit/s 至 10 Gbit/s。
區域化電子電氣架構
中央運算
區域
區域
區域
區域
分散式節點 → 中央運算
由中央電腦搭配區域控制器，縮短整車線束，提升通訊效率與 OTA 更新速度。
Notes: 3-5 的最後，看通訊架構的三個升級方向。 第一，無線 BMS。依 ADI 公布的資料，取消從板和主板之間的線束，最多可減少 90% 的電池包線束、15% 的體積，減輕重量、增加空間，也避免線束老化和震動造成的短路風險。它由 ADI 開發，GM Ultium 平台率先量產。 第二，車載乙太網路。CAN 最高只有 1 Mbit/s，已經跟不上軟體定義汽車的龐大資料量；乙太網路提供 100 Mbit/s 到 10 Gbit/s 的頻寬。 第三，區域化電子電氣架構。從過去每個功能一個 ECU、用 CAN 串起來的分散式架構，轉向由中央電腦搭配幾個區域控制器，整車線束大幅縮短，也讓 OTA 軟體更新更快。

## Slide 28
延伸
課本之後：2026 年的 BMS
安全標準與法規，正在改變 BMS 的角色。
01
新國標：不起火、不爆炸
02
歐盟電池護照
28
Notes: 最後延伸到課本之外，看 2026 年的法規怎麼改變 BMS 的角色。

## Slide 29
2026 最新發展：法規
安全標準，從「警告」變成「杜絕」。
延伸
29
中國 GB 38031-2025 2026 年 7 月 1 日實施
舊版（2020）
起火、爆炸前 5 分鐘發出警報
新版（2025）
不起火、不爆炸
仍需警報，且煙氣不得傷害乘員
新增測試
底部撞擊 ・ 300 次快充循環後外部短路
已獲批車型：2027 年 7 月 1 日起適用
歐盟電池護照
2027.2.18
起強制實施
每顆電動車電池附 QR code 電子紀錄，內容包含成分、碳足跡、額定容量、預期壽命與健康狀態（SOH）。
BMS 算出的 SOH，將成為具法規效力的資料。
Notes: 接下來是 2026 年的最新發展，先看法規。 中國強制性國標 GB 38031-2025，今年 7 月 1 日起對新申請的車型實施，被稱為史上最嚴的電池安全令。最大改變是熱擴散測試：舊版只要求起火、爆炸前 5 分鐘發出警報，讓乘員有時間逃生；新版直接要求不起火、不爆炸，而且仍要警報、煙氣不能傷害乘員。另外新增底部撞擊測試，以及快充 300 次後的外部短路測試。已經上市的車型則是明年 7 月起適用。 這代表 BMS 的角色從「提早警告」變成要和熱管理、隔熱材料、結構設計一起「把事故擋在電池包裡」。 右邊是歐盟電池護照，2027 年 2 月 18 日起，在歐盟銷售的每一顆電動車電池都要附 QR code 電子紀錄，包含成分、碳足跡、容量和健康狀態 SOH。也就是說，BMS 算出來的 SOH 會變成二手車交易和電池再利用時具法規效力的資料。

## Slide 30
結論
30
結論
BMS 已經從一塊保護電路板，
變成電池的資料中樞。
監測
從「比對模組」
到「看見每一串」
Camry 兩兩比對 → 逐串監測
安全
從「提早警告」
到「不起火、不爆炸」
GB 38031-2025
資料
從「車內」到「車外」
無線 BMS・雲端・電池護照
Notes: 總結一下。 課本告訴我們 BMS 要監測、估算、控制、通訊，管好溫度、平衡、電量和通訊。對照現在的發展，可以看到三個轉變： 監測，從 Camry 那樣兩兩比對模組，進步到看見每一串，甚至用 AI 預測。 安全，從提早警告，進步到新國標要求的不起火、不爆炸。 資料，從只在車內流動，擴展到無線、雲端和電池護照。 所以一句話：BMS 已經從一塊保護電路板，變成電池的資料中樞。報告到這裡，謝謝大家。

## Slide 31
參考資料
31
參考資料
1. 電動汽車概論（課本），第三章〈動力電池之電池管理系統〉。
2. 新華網（2026/6/29）〈電動汽車電池新國標 7 月落地，安全門檻再升級〉。news.cn
3. 汽車之家（2025）〈2026 年 7 月起實施：中國電動汽車電池新國標提升安全標準〉。autohome.com.cn
4. 鳳凰網汽車（2025/4/16）〈史上最嚴動力電池國標出爐〉。auto.ifeng.com
5. Messe Frankfurt（2026/7/17）The European Battery Passport. automotive.messefrankfurt.com
6. Arianee. Battery Passport Requirements: What Changes in February 2027. arianee.com
7. Analog Devices. Wireless Battery Management Systems. analog.com
8. Analog Devices. wBMS Security Takes the Spotlight. analog.com
9. Charged EVs（2025/11/4）NXP launches EV BMS chipset with integrated EIS. chargedevs.com
10. Electronic Design（2026/8/12）Building EIS into a BMS. electronicdesign.com
11. World Electric Vehicle Journal（2026/6/18）Onboard EIS for BEVs. doi:10.3390/wevj17060315
12. PatSnap（2026/4/22）EV Thermal Management Technology 2026. patsnap.com
13. IDTechEx. Thermal Management for Electric Vehicles 2026–2036. idtechex.com
14. Mineta Transportation Institute（2026/8）Automated BMS for EVs. doi:10.31979/mti.2026.2534
15. Panasonic. NCR18650B 規格書（Discharge Temperature Characteristics）。
16. Preger, Y. et al. (2020) J. Electrochem. Soc. 167, 120532. doi:10.1149/1945-7111/abae37
17. Analog Devices（2020/9/9）ADI 發表首款車用無線 BMS（EEPower 報導）。eepower.com
18. Ma, S. et al. (2018) Prog. Nat. Sci. Mater. Int. 28, 653–666. doi:10.1016/j.pnsc.2018.11.002
19. Feng, X. et al. (2018) Energy Storage Materials 10, 246–267.
20. Wittman, R. M. et al. (2023) J. Electrochem. Soc. 170, 120538. doi:10.1149/1945-7111/ad1450
21. Lithium-ion battery thermal modelling and characterisation: A comprehensive review (2025). J. Energy Storage.
22. Li et al. (2025) Thermal Runaway Temperature Prediction under Extreme High-Temperature Shock. Adv. Sci. doi:10.1002/advs.202511359
23. Texas Instruments (2020) Enhance Thermal Management in EVs with Autonomous Cell Balancing, SSZT214.
24. Analog Devices. Passive Battery Cell Balancing（LTC6804）.
25. Idaho National Laboratory (2016) 2014 Tesla Model S 85 kWh Baseline Testing Results.
26. ISO 26262；ISO/SAE 21434；ISO 15118。
Notes: 這是本報告的參考資料，2026 年的新法規與新技術都附上來源，完整網址請見書面報告。